## Slide 1: ТЕМА: Машины для посева и посадки
ВОПРОСЫ: 1. Способы посева и посадки. АТТ. 2. Классификация МПП и их р.о. 3. Тенденции развития МПП.

## Slide 2: ВОПРОС № 1
Цель посева (посадки) – оптимальное размещение семян и рассады, обеспечивающем получение максимального качественного урожая.
Задачи посева (посадки) – высев заданного количества семян (рассад) с равномерным размещением по площади и заделкой на одинаковую требуемую глубину.
Способы посева посадки картофеля:
1. По размещению в вертикальной плоскости:
а). Гладкий (применяется в районах с нормальной влажностью);

## Slide 3
б). Гребневой в один ряд (применяется в районах с повышенной влажностью);
в). Гребневой в два ряда (применяется в районах с повышенной влажностью);
г). Посев в борозды (применяется в районах с недостаточной влажностью);
д). По стерне (применяется на почвах, подверженной ветровой эрозии).
Способы посева :

## Slide 4
Агротехнические требования к посадке картофеля.
2. Пропусков ………………………………….не более 3%
3. Всхожесть клубней ………………………не менее 98%
4. Ростки яровизированных клубней ……..не более 20 мм
5. Клубни перед посадкой необходимо рассортировать на фракции:
  а) кормовая 30…50 мм
  б) семенная 50…80 мм
  в) продовольственная более 80 мм

## Slide 5
Классификация машин для посева и посадки
кукурузные,

## Slide 7
Классификация машин для посева и посадки
свекловичные,
«мультикорн»
Сеялка точного высева ED 602 K

## Slide 8
посевные комплексы;
Классификация машин для посева и посадки
Посевной комплекс состоит
из следующих узлов:
1. Бункер с отсеками для семян и туков
2. Семявысевающий аппарат
3. Туковысевающий аппарат
4. Вентилятор
5. Коллектор
6. Гидросистема для перевода сошников в транспортное положение
7. Пневматический семятукопровод
8. Гидроцилиндр
9. Механизм подъёма сошников при разворотах сеялки
10. Сошник
11. Прицепное устройство

## Slide 9
ПК «Агромастер» и «Кузбасс»
Семена и удобрения при помощи дозирующих валиков попадают в центральный семяпровод (5). Воздушный поток, создаваемый вентилятором (2) подхватывает зернотуковую смесь и транспортирует их в первичный коллектор-распределитель (6). Где продукт распределяется и направляется к вторичным коллекторам-распределителям (7). Во вторичном коллекторе продукт распределятся по сошниковым семяпроводам (8), и воздушным потоком направляется на сошники (13). Сошники при движении посевного комплекса образуют бороздки, и зернотуковая смесь полоской размещается на дно борозды. Заделка бороздок происходит в результате самоосыпания почвы и выравнивания почвы трехрядной пружинной бороной (15). Прикатывающие колеса (16), идущие по следу каждого сошника уплотняют почву.
посевные комплексы;
Классификация машин для посева и посадки

## Slide 10
Посевной комплекс «Хорш-Агросоюз»

## Slide 11
Посевной комплекс «Concept 2000» (МОРРИС)

## Slide 12
Классификация машин для посева и посадки
б) картофелепосадочные машины;
1-Бункер. 2-Ковш-питатель. 3-Питающий шнек 4-Высевающий (вычерпывающий) аппарат дискового-ложечного типа 5-Семяпровод 6-Комбинированный наральниковый сошник 7-Заделывающие диски (загортачи) 8-Боронки (шлейф) - для гладкого способа посадки
1— бункер; 2 — заслонка; 3 — высаживающий ап­парат; 4—ложечки; 5 — встряхиватель; 6— клуб-непроводящий канал; 7—штанга; 8—сошник; 9 – загортач; 10 – цепная передача.
Картофелесажалка Л-201
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА СН-4 Б

## Slide 13
КартофелесажалкиGrimme

## Slide 14
Классификация машин для посева и посадки
в) рассадопосадочные машины предназначены для посадки безгоршечной и горшечной рассад овощей, табака, черенков плодово-ягодных культур широкорядным и ленточным способами.
САЖАЛКА ВПС-2,8
1 — бункер; 2—транспортер; 3 — лоток-накопитель;4—неподвижный лоток; 5—пятка под­вижного лотка; 6— подвижный лоток; 7— зарядный диск; 8— конусный держатель; 9 — сиденье; 10— рама; 11, 14, 16— колеса; 12 — рыхлитель; —выталкиватель; 15— загортач; 17—шлейф

## Slide 15
Классификация машин для посева и посадки
По способу посева;
По способу агрегатирования: навесные; прицепные; полунавесные.
Классификация рабочих органов машин для посева и посадки
Дозирующие устройства (высевающие и посадочные аппараты)- предназначены для дозированной подачи семенного материала из бункера в семяпроводы или непосредственно в заделывающие устройства (сошники):
а) По технологии рабочего процесса:
- непрерывного действия с индивидуальным дозированием(зерновые сеялки);
- непрерывного действия с центральным дозированием(посевные комплексы);
- отбирающие семенной материал поштучно (сажалки, пропашные сеялки);

## Slide 16
-дисковые (в основном используются на
свекловичных и кукурузных сеялках);
Классификация рабочих органов машин для посева и посадки
1. Дозирующие устройства..:

## Slide 17
-ложечно-дисковые, ложечно-цепочные
(используются на картофелесажалках);

## Slide 18
3. заделывающие устройства (сошники) - предназначены для образования бороздки, размещения в ней семян и их заделки.
Классификация сошников
1. По конструкции:
а) дисковые (вращательного действия):
- однодисковые (используются на зернотравяных сеялках для посева по обработанной почве и стерне);
- двухдисковые (используются на зернотравяных сеялках для посева по обработанной почве);
- двухдисковые с ограничительными ребордами (используются на овощных сеялках);
Классификация рабочих органов машин для посева и посадки

## Slide 19
1. Диск с подшипником — 2 шт.
2. Чистик — 2 шт.
3. Направитель семян
4. Корпус
УСТРОЙСТВО УЗКОРЯДНОГО СОШНИКА
Диск с подшипником — 2 шт.
Чистик — 2 шт.
Направитель семян Y-образный
Корпус
1.Диск с подшипником — 2 шт.
2. Чистик — 2 шт.
3. Направитель семян
4. Корпус
5. Реборда
6. Крепеж
Порядок сборки сошника
УСТРОЙСТВО ДИСКОВОГО СОШНИКА
УСТРОЙСТВО СОШНИКА ОВОЩНОЙ СЕЯЛКИ

## Slide 20
Классификация сошников
По конструкции:
б) Наральниковые (поступательного действия):
- анкерные (используются на зернотравяных сеялках для посева по обработанной почве);
- килевидные (используются на кукурузных и свекловичных сеялках по обработанной почве);
- полозовидные (используются на кукурузных и свекловичных сеялках по обработанной почве);
- лаповые (используются на зернотравяных сеялках для посева по стерне);
- трубчатые (используются на зернотравяных сеялках для посева по обработанной почве и стерне);

## Slide 21
2. ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ БОРОЗДКИ:
а) С ОСТРЫМ УГЛОМ ВХОЖДЕНИЯ В ПОЧВУ (ОБРАЗУЮТ БОРОЗДКУ ПЕРЕМЕЩАЯ ПОЧВУ СНИЗУ ВВЕРХ, ПОЭТОМУ ДНО БОРОЗДЫ РЫХЛОЕ)
НАПРИМЕР: ЛАПОВЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ СОШНИКИ (СЗА-3,6, СЗС-2,1).
б) С ТУПЫМ УГЛОМ ВХОЖДЕНИЯ В ПОЧВУ (ОБРАЗУЮТ БОРОЗДКУ, ВДАВЛИВАЯ ПОЧВУ СВЕРХУ ВНИЗ, ПОЭТОМУ ДНО БОРОЗДЫ ПОЛУЧАЕТСЯ УПЛОТНЕННЫМ);
НАПРИМЕР: АНКЕРНЫЕ, ПОЛОЗОВИДНЫЕ, КИЛЕВИДНЫЕ СОШНИКИ (СУПН-8, ССТ-12Б);
в) С ПРЯМЫМ УГЛОМ ВХОЖДЕНИЯ В ПОЧВУ (ОБРАЗУЕТ БОРОЗДКУ, РАЗДВИГАЯ ПОЧВУ В СТОРОНЫ;
НАПРИМЕР: ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ(СЗ-3,6; СО-4,2).
Классификация сошников

## Slide 22
РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОШНИКОВ
АНКЕРНЫЕ
КИЛЕВИДНЫЕ
ПОЛОЗОВИДНЫЕ
ОДНОДИСКОВЫЕ
ДВУХДИСКОВЫЕ
ОДНОДИСКОВЫЕ
С РЕБОРДАМИ

## Slide 23
РАЗМЕЩЕНИЕ СОШНИКОВ
При работе сеялок образуется предсошниковый холмы, которые смыкаются и образуют сплошной вал, в результате чего сошники гребут почву и процесс бороздообразования нарушается. Это явление учитывается при относительном размещении сошников на раме сеялок. По этому сошники приходится расставлять в два и более ряда.
По опытным данным расстояние между сошниками в одном ряду: для наральниковых -15…20 см,
- дисковых – 20…25 см.
В продольном направлении расстояние между сошниками для: Дисковых – 22 см;
Узкорядных дисковых – 47 см;
Килевидных – 35 см;

## Slide 24
ВОПРОС № 4.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МПП:
- РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАШИН, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗА ОДИН ПРОХОД ПОДГОТОВКУ ПОЧВЫ, ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ПОСЕВ (ПОСАДКУ);
- РАЗРАБОТКА СКОРОСТНЫХ (ДО 15 КМ/Ч) ШИРОКОЗАХВАТНЫХ (15-20 М.,) БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ МАШИН СО СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ РАМАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ;
- УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ СЕЯЛОК И ИХ Р.О.;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Р.О.;
-УПРОЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ВЫСЕВА И ПОСАДКИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРИВОДА ВЫСЕВАЮЩИХ И ВЫСАЖИВАЮЩИХ АППАРАТОВ;
СОЗДАНИЕ МАШИН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПОСЕВ В ЛУНКИ, ПОСЕВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ ПЛЕНКЕ, ПОСЕВ ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН);
-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ, ПЛАСТМАССА И ДР.), А ТАКЖЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК;