## Slide 15: Свечи зажигания

## Slide 25
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | 
М | Малогабаритная свеча для бензомоторного инструмента
У | Уменьшенный шестигранник
ДЛИНА РЕЗЬБЫ | 
 | 12,0 мм
Д | 19,0 мм 17,5 мм
ВЫСТУПАНИЕ ТЕПЛОВОГО КОНУСА ИЗОЛЯТОРА | 
 | Без выступания
В | С выступанием
ВСТРОЕННЫЙ РЕЗИСТОР | 
 | Без резистор
Р | С резистором
РЕЗЬБА | 
А | М14x1,25
М | М18x1,5
ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 
 | Плоская
К | Коническая
КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО
Горячая свеча 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 Холодная свеча
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД | 
 | Стандартный
М | С медным наконечником
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РАЗРАБОТКИ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ | 
 | Базовая конструкция
Целое число | Модернизированная конструкция (искровой зазор)
МАРКИРОВКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
А
М
Р
В
Д
17
У
-
10

## Slide 29
Магнето
Устройство и работа
Виды и применение

## Slide 30
Магнето является устройством, служащим для преобразования вращательной энергии ротора в электрический ток, а именно, в разряд высокого напряжения на свечах зажигания в бензиновом моторе внутреннего сгорания. В настоящее время это устройство практически не используется, однако его еще можно увидеть на старых конструкциях автомобильных двигателей, или на пусковых двигателях тракторов.
Если сравнивать это устройство с генератором, то отличие состоит в том, что возбуждение происходит от постоянных магнитов. В зависимости от устройства, магнето может обеспечивать электричеством бортовую сеть транспортного средства, а не только запуск двигателя. Но обычно устройства такого вида используются только для воспламенения топливной смеси, так как их энергии недостаточно для других нужд.

## Slide 32
Работа магнето происходит следующим образом. При вращении постоянного магнита, в низковольтной обмотке образуется электродвижущая сила. Эта обмотка замкнута контактами прерывателя, вследствие чего в ней появляется индукционный ток, образованный переменным магнитным потоком в магнитопроводе, так как постоянный магнит пересекает его силовыми линиями. Магнитный поток изменяется в течение нескольких долей секунды, в результате в замкнутой катушке протекает большой ток.
В определенный момент прерыватель размыкает свои контакты, и ток обмотки устремляется в конденсатор, в результате чего образуются гармонические колебания низкого напряжения. Так как контакты размыкаются с большой скоростью, то между ними не происходит пробоя. Только после их размыкания электродвижущая сила в контуре достигает своей амплитуды.
В это мгновение на свече зажигания, которая подключена к высоковольтной обмотке, возникает пробой искры, энергия конденсатора переходит в переменный ток высокого напряжения, потому что в низковольтной цепи колебания продолжаются, и топливная смесь в двигателе успевает воспламениться.

## Slide 33
Разновидности
Устройства делятся по ескольким факторам.
По направлению вращения:
Левого.
Правого.
По количеству искр за оборот ротора:
1-искровые.
2-искровые.
По габаритным размерам:
Малогабаритные. Применяются в мототехнике, мопедах, лодочных моторах, гидроциклах.
Нормальные. Используются в тракторных четырехцилиндровых моторах.

## Slide 34
Где используется магнето
Чаще всего на лодочных моторах, мотоциклах, мопедах, функционирующие вместе с регуляторами напряжения и выпрямительными мостами. Их мощность небольшая и может достигать всего 100 Вт, однако для работы габаритных фонарей или зарядки аккумуляторной батареи этого хватает. Достоинством магнетоо являются малый вес и небольшие габаритные размеры.