## Slide 1: Классификация автомобилей, тракторов и их систем

## Slide 2: Характеристика классов легковых автомобилей
А - маленькие автомобили. Их длина не превышают 3,6 м, объем двигателя ограничивается 0,6-1,2 литрами, а мощность находиться в диапазоне 50-95 лошадиных сил. Вместимость такого транспортного средства небольшая - до 4 пассажиров, объем багажника не превышает 250 литров;
В - машины этого класса немногим больше тех, что относятся к «А» классу, в первую очередь, за счет большей длины, которая в данной группе стремиться к 4 метрам. Мощность ограничена 120 лошадиными силами с двигателями объемом от 1,2-1,6 литров;
С - автомобили данного класса достигают длины в 4,5 м, а ширины - 1,8 метра, а объем двигателя варьируется от 1,6 до 2 литров4;

## Slide 3: Характеристика классов легковых автомобилей
D - по мировым стандартам это средних размеров автомобиль, с длиной от 4,5 до 4,7 м, шириной до 1,9 м. Двигатели таких авто имеют объем от 2 литров. При этом класс имеет свои подкатегории: базовый и элитный (приравнивается к бизнес-классу);
Е - максимально комфортные автомобили, отделка салона сделана из дорогостоящих и качественных материалов, имеют много дополнительных опций. По габаритам авто данного класса просторны, их длина начинается от 4,6 м, а ширина от 1,9 м. Минимальный объем движка - 2 литра;
F - машины представительского класса, доступные для состоятельных людей. Класс имеет свои подклассы: F1 - дорогие автомобили серийного производства, F2 - автомобили, созданные по индивидуальным заказам с большим количеством элементов ручной работы.

## Slide 4: Характеристика классов легковых автомобилей
D - по мировым стандартам это средних размеров автомобиль, с длиной от 4,5 до 4,7 м, шириной до 1,9 м. Двигатели таких авто имеют объем от 2 литров. При этом класс имеет свои подкатегории: базовый и элитный (приравнивается к бизнес-классу);
Е - максимально комфортные автомобили, отделка салона сделана из дорогостоящих и качественных материалов, имеют много дополнительных опций. По габаритам авто данного класса просторны, их длина начинается от 4,6 м, а ширина от 1,9 м. Минимальный объем движка - 2 литра;
F - машины представительского класса, доступные для состоятельных людей. Класс имеет свои подклассы: F1 - дорогие автомобили серийного производства, F2 - автомобили, созданные по индивидуальным заказам с большим количеством элементов ручной работы.

## Slide 5: Классификация грузовых автомобилей
Грузовые автомобили различаются по:
а) грузоподъемности (особо малой – до 0,5т, малой – от 0,5 до 2т, средней – от 2 до 5т, большой – от 5 до 15т и особо большой – свыше 15 тонн);
б) назначению (общего назначения и специализированные);
в) условиям движения (дорожные и внедорожные). Дорожные АТС предназначены для выполнения работ по дорогам общей сети I-V категории, внедорожные – для использования вне дорог общей сети (карьерные автомобили);

## Slide 6: Классификация грузовых автомобилей
г) проходимости (обычной и повышенной). Автомобили обычной проходимости предназначены для выполнения транспортных работ в основном по благоустроенным дорогам, повышенной проходимости – для выполнения работ по неблагоустроенным дорогам и кратковременно в условиях бездорожья;
д) колесной формуле (4×2; 6×4; 4×4). Первая цифра обозначает число колес автомобиля, вторая – число ведущих колес. При этом каждое из сдвоенных колес считается за одно;
е) по характеру использования (одиночные автомобили и автомобили-тягачи с прицепами и полуприцепами);
ж) по роду потребляемого топлива – бензиновые (карбюраторные и инжекторные); дизельные; газовые (на сжиженном и сжатом газе).

## Slide 7: Классификация грузовых автомобилей по их исполнению и назначению
Обозначение | Тип автомобиля по устройству кузова | Характер использования
Общего назначения | Бортовой | Одиночный автомобиль
 | Бортовой | Автомобиль-тягач с одним или двумя прицепами
 | Седельный тягач | Седельный тягач с полуприцепом
Специализированные | Самосвал | Одиночный автомобиль
 | Самосвал | Самосвал-тягач с одним или двумя прицепами (автопоезд)
 | Автоцистерна | Одиночный автомобиль
 | Автоцистерна | Автоцистерна с прицепом
 | Автофургон | Одиночный автомобиль
 | Автофургон | Автофургон с одним или двумя прицепами
 | Седельный тягач | Седельный тягач с полуприцепом (автопоезд)

## Slide 8: Система обозначений (индексация) грузовых автомобилей (нормаль ОН 025270-66)
Масса, т | Базовые (первые 2 цифры) индексы для: |  |  |  | 
 | бортовых автомобилей | седельных тягачей | самосвалов | автоцистерн | автофургонов
До 1,2 вкл. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
От 1,2 до 2,0 вкл. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
От 2,0 до 8,0 вкл. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
От 8,0 до 14,0 вкл. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
От 14,0 до 20,0 вкл. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
От 20,0 до 40,0 вкл. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
Св. 40,0 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77

## Slide 9: Классификация автомобилей по правилам ЕЭК ООН
Категория АТС | Тип АТС | Полная масса, т | Примечания
N1 | АТС с двигателем, предназначенные для перевозки грузов | до 3,5 | Грузовые автомобили, специальные автомобили
N2 |  | от 3,5 до 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специальные автомобили
N3 | – » – | от 12,0 | – » –
01 | АТС без водителя | до 0,75 | Прицепы и полуприцепы
02 | – » – | от 0,75 до 3,5 | – » –
03 | – » – | от 3,5 до 10,0 | – » –
04 | – » – | от 10,0 | – » –

## Slide 10: Классификация тракторов
Тракторы классифицируют по ряду признаков.
По области применения - сельскохозяйственные; промышленные; лесопромышленные; лесохозяйственные.
По назначению и специализации - следующие типы.
Сельскохозяйственные тракторы:
Общего назначения – выполняющие энергоемкие работы в сельскохозяйственном производстве (пахота, культивация, посев и др.), исключая обработку пропашных культур и их уборку.
Универсальные - работы общего назначения, а также работы по воз­делыванию и уборке пропашных культур.
Универсально-пропашные - посев, уход и уборка пропашных культур, ограниченное использование на первичной обработке почвы.

## Slide 11: Классификация тракторов
Специализированные по видам культур и производственных условий - хлопководческие, виноградниковые, свекловодческие, рисоводческие, чаеводческие, табаководческие, хмелеводческие, семеноводческие, садоводческие, овощеводческие, тепличные, животноводческие, горные, малогабаритные и мотоблоки.
Самоходные шасси - особый тип универсально-пропашного трактора с передней рамой для навески машин и орудий.

## Slide 12: Классификация тракторов
Промышленные тракторы.
Общего назначения - землеройные работы в агрегате с бульдозером и рыхлителем.
Болотоходные- землеройные и мелиоративные работы на фунтах с низкой несущей способностью.
Специализированные по видам работ и производственных условий:
погрузчики - погрузочные, землеройные и землеройно-транспортные работы;
трубоукладчики - механизация работ по монтажу и укладке магистральных трубопроводов;
подземные - работы в стесненных условиях горных разработок (в шахтах, на строительстве тоннелей);
земноводные и подводные- землеройные работы на глубине 6...7 м в портах, в акваториях рек, добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе морей и океанов на глубине до нескольких десятков метров;
малогабаритные - малообъемные землеройно - очистительные работы в стесненных условиях.

## Slide 13: Классификация тракторов
Лесопромышленные тракторы
Трелевочные - заготовка, сбор и транспортирование леса в полупогруженном состоянии.
Болотоходные - лесозаготовка на грунтах с низкой несущей способностью.
Плавающие - работы на лесосплаве в акватории рек и прибрежной зоне.

## Slide 14: Классификация тракторов
По типу ходовой системы - колесные и гусеничные.
По типу компоновки тракторы подразделяют на тракторы традиционной (классической) и нетрадиционной компоновки.
По номинальному тяговому усилию сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы делят на десять тяговых классов, а промышленные и лесопромышленные тракторы - на восемь

## Slide 15: Классификация тракторов
Тяговые классы сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов.
Тяговый класс | Номинальное тяговое усилие, кН | Тяговый класс | Номинальное тяговое усилие, кН
0,2 | От 1,8 до 5,4 | 3 | Св. 27 до 36
0,6 | Св. 5,4 до 8,1 | 4 | Св 36 до 45
0,9 | Св. 8,1 до 12,6 | 5 | Св 45 до 54
1,4 | Св. 12,6 до 18 | 6 | Св 54 до 72
2 | Св. 18 до 27 | 8 | Св. 72 до 108

## Slide 16: Классификация тракторов
Тяговые классы
промышленных тракторов.
Тяговый класс | Конструкционная масса, т
2 | От 4 до 6
6 | Св 6 до 10
10 | Св. 10 до 15
15 | Св. 15 до 25