## Slide 1
УСТРОЙСТВО СУДНА

## Slide 2
на транспортные
01
промысловые
02
03
служебно-вспомогательные
04
суда технического флота
Классификация судов осуществляется по ряду основных признаков,которые отличают их друг от друга.
Основным признаком отечественной классификации судов является его назначение. Все гражданские суда, в зависимости от их назначения, подразделяют:
К другим признакам классификации относятся: район плавания, тип силовой
установки, вид движителя, характер движения по воде, материал корпуса, архитектурно-конструктивные признаки.
По характеру движения суда подразделяются на самоходные - с механическим двигателем, являющимся источником энергии для движения судна, и несамоходные, передвигающиеся от источника энергии, находящегося вне судна (с помощью буксиров, толкачей).

## Slide 3
Корпус судна представляет собой тонкостенную удлиненную и водонепроницаемую оболочку двоякой кривизны, которая в оконечностях замыкается сварными, или литыми конструкциями, называемыми штевнями (в носу - форштевень, в корме ахтерштевень). Оболочка симметрична относительно вертикальной продольной плоскости, называемой диаметральной, изготовлена из листовой стали, образующей наружную обшивку.
Современное судно представляет собой сложное плавающее инженерное сооружение, которое может быть как самоходным, так и несамоходным.
Все самоходные суда по способу передачи реакции воды их корпусу подразделяются на следующие две группы:
1) Водоизмещающие (надводные и подводные). Характерным для этих судов является то, что их масса уравновешивается массой воды, вытесненной подводной частью корпуса.
2) Суда с динамическими принципами поддержания:
- глиссеры - суда, опирающиеся на воду днищем;
- суда на подводных крыльях, которые опираются на воду подводным крылом;
- суда на воздушной подушке, которые опираются на воду через промежуточную статическую воздушную подушку;
- экранопланы, опирающиеся на воду через динамическую воздушную подушку.

## Slide 4
1 - палуба ахтерпиковой цистерны;
2 - дейдвудная труба;
3 - верхний пояс обшивки;
4 - стенка;
5 - нижний пояс обшивки;
6 - настил палубы;
7 - продольный комингс люка;
8 - поперечный комингс люка;
9 - ширстрек;
10 - бортовая обшивка;
11- скуловой пояс;
12- настил второго дна;
13 - днищевая обшивка;
14 - цепной ящик;
15 - твиндек;
16 -таранная переборка;
17 -ют;
18- аварийный выход;
19 - ахтерпик;
20 - дейдвудная труба;
21 - гребной вал;
22 - баллер руля;
23 - перо руля;
24 - ахтерштевень;
25 - бак;
26 - форпик;
27 - бортовой стрингер;
28- твиндечный шпангоут;
29- трюмный шпангоут;
30, 40- верхняя(главная) палуба;
31 - туннель гребного вала;
32 - карлингсы;
33 – днищевые стрингеры;
34 - вертикальный киль;
35 - машинная шахта;
36 - верхний световой люк;
37 - навигационный мостик;
38 - шлюпочная палуба;
39 - палуба средней надстройки;
41 - фундамент ГД; 42 - шпангоут надстройки; 43 – крайний междудонный лист; 44 - рамный бимс; 45 - рамный шпангоут; 46 - ромбоидальный лист-накладка; 47 - пиллерс; 48 - носовые брештуки; 49 - продольное ребро
Конструктивные элементы судна:
а - секция ахтерпиковой переборки;
б - секция средней части корпуса:
в – блок
надстройки;
г - блок носовой оконечности;
д - блок кормовой оконечности;
е - секция
грузового люка;
ж - трюмная межлюковая секция;
з- секция МО;
и - секция главной палубы между
грузовыми люками:

## Slide 5
Для выполнения заданных ему функций судно должно обладать комплексом определенных качеств, которые обеспечивают эффективность его эксплуатации, надежность и безопасность плавания.
Эксплуатационные качества. Эта группа качеств включает в себя следующее.
Полная грузоподъемность (дедвейт Dw), характеризующая транспортные возможности судна при максимально возможной дальности и длительности перехода. Этот измеритель для судна является величиной постоянной.
Чистая грузоподъемность, характеризующая предельную массу груза на борту судна в предстоящем рейсе, ограничивающую его погружение по осадку, разрешенную районом и сезоном плавания. Этот измеритель, как следует из его определения, является величиной, меняющейся от рейса к рейсу.
Грузовместимость, представляющая собой объем всех судовых помещений, предназначенных для размещения перевозимых грузов. Различают киповую грузовместимость, когда перевозятся штучные грузы, такие, например, как рыба в блоках, ящиках, бочках, и грузовместимость насыпью (в зерне), например перевозка руд, зерна, соли.

## Slide 6
Кроме перечисленных выше, важными для судна эксплуатационными качествами являются:
- дальность плавания - расстояние, которое судно может пройти при заданной скорости без пополнения топлива и судовых запасов;
- автономность - предельная длительность пребывания в море (в сутках) без пополнения запасов топлива, воды и провизии;
- обитаемость - удобство и комфортность размещения и жизнедеятельности судового экипажа и пассажиров;
- живучесть - способность судна при получении повреждений сохранять возможность использования его по прямому назначению.
- плавучесть - способность судна плавать с заданным погружением в воду при заданном положении относительно ее поверхности, имея на борту положенные по роду службы грузы;
- остойчивость - способность судна, выведенного наклонением какимилибо силами из положения равновесия, возвращаться к нему после устранения причины, вызвавшей наклонение;
- непотопляемость - способность судна оставаться на плаву после затопления части его внутренних помещений (отсеков) не опрокидываясь и сохраняя при этом возможность хотя бы ограниченного использования судна по его прямому назначе-
нию;
- управляемость - способность судна удерживать или изменять направление своего движения по желанию судоводителя. Это качество предполагает наличие у судна во-первых, свойства поворотливости, т.е. способности быстро изменять
направление своего движения, и во-вторых, свойства устойчивости на курсе, т.е. способности удержания неизменным направления своего движения;
- ходкость - способность судна перемещаться в воде с заданной скоростью под действием приложенной к нему движущей силы, создаваемой специальными устройствами, называемыми движителями;
- прочность - способность судна противостоять не разрушаясь действию сил веса, сил плавучести, сил сопротивления воды и сил инерции;
- маневренность - совокупность навигационных свойств судна, обеспечивающая его перемещение в нужном направлении с требуемой скоростью и необходимый отрезок времени. Это качество зависит от управляемости, ходкости и инерционных
свойств.

## Slide 7
Различают поперечную, продольную и смешанные системы набора корпуса.
Поперечная система набора корпуса
При такой системе днищевые, бортовые и палубное перекрытия имеют поперечную систему набора.
В поперечных плоскостях располагаются как рамные, так и холостые балки; они образуют замкнутые шпангоутные рамы. Существенным недостатком поперечной системы набора является малая прочность корпуса при общем продольном изгибе.
Причина этого заключается в следующем:
При поперечной системе набора количество связей корпуса, воспринимающих общий продольный изгибающий момент, невелико – это кильсоны, карлингсы и бортовые стрингеры с прилегающими к ним небольшими участками оболочки Остальные части обшивки и настила палубы в обеспечении общей продольной прочности не участвуют.
Поперечная система набора корпуса применяется на судах с небольшой относительной длиной (с отношением длины судна к высоте борта не более 15). К этой группе относятся буксиры, толкачи, катера, ледоколы, небольшие пассажирские суда. Такая система также используется в оконечностях большинства судов.
Конструкция корпуса с поперечной системой набора:
1 – стрингер палубный; 2 – настил палубы; 3 – бимс; 4 – карлингс; 5 – бимс рамный; 6 – кница бимсовая; 7 – угольник подсланевый;
8 – шпангоут; 9 – шпангоут рамный; 10 – флор; 11 – киль горизонтальный; 12 – киль вертикальный; 13 – стрингер днищевой;
14 – пояс скуловой; 15 – кница скуловая; 16 – стрингер бортовой; 17 – ширстрек

## Slide 8
При продольной системе набора корпуса днищевые, бортовые и палубные перекрытия выполняются по продольной системе
В поперечных плоскостях на расстоянии, равном рамной шпации, устанавливаются рамные шпангоуты.
Продольные связи включают как рамные балки (кильсоны, карлингсы, бортовые стрингеры), так и холостые балки (ребра жесткости).
Расстояние между соседними продольными балками принимается в пределах от 500 до 650 мм.
Основное достоинство продольной системы в том, что она позволяет обеспечить повышенную прочность корпуса при общем продольном изгибе.
При этой системе наряду с продольными балками, около половины поперечного сечения обшивки и настила включается в эквивалентный брус. Благодаря большому количеству вырезов во флорах, в местах их пересечения с ребрами жесткости, создаются хорошие условия для перетекания жидкости по длине судна. В некоторых случаях это является эксплуатационным преимуществом.Важнейший недостаток продольной системы состоит в том, что корпус плохо приспособлен к восприятию местных нагрузок на борта – при навалах, от действия льда и других нагрузок, которые нередко распределяются на ограниченной и удлиненной по горизонтали площадке. Кроме того, на продольных балках борта может задерживаться (скапливаться) вода и груз.
Схема отсека корпуса с продольной системой набора: 1 – бортовой стрингер; 2 – карлингсы; 3 – палубные ребра жесткости; 4 – рамный бимс; 5 – бортовые ребра жесткости; 6 – бортовой рамный шпангоут; 7 – днищевые ребра жесткости; 8 – флор; 9 – кильсоны, 10 – скуловой пояс

## Slide 9
Смешанная система набора корпуса
При изготовлении корпуса судна могут применяться различные сочетания систем набора отдельных перекрытий.
Наибольшее распространение получила смешанная система, предложенная отечественным ученым Ю.А. Шиманским.
При этой системе
- днищевые и палубные перекрытия набираются по продольной системе,
- а бортовые перекрытия – по поперечной системе.
Иногда смешанная система набора корпуса имеет особенности:
- некоторые перекрытия имеют участки, выполненные с различными системами набора.
Например, на некоторых судах смешанного (река-море) плавания верхняя и нижняя части перекрытия наружного борта, с целью увеличения общей продольной прочности, набраны по продольной системе, в средней части этого перекрытия сохранена поперечная система набора.
Конструкция корпуса со смешанной системой набора: 1 – бортовые холостые шпангоуты; 2 – бортовой рамный шпангоут;
3 – днищевые ребра жесткости; 4 – кильсон; 5 – флор (днищевой рамный шпангоут); 6 – бортовой стрингер; 7 – ширстрек; 8 – палубный стрингер; 9 – карлингс; 10 – палубные ребра жесткости; 11 – рамный бимс
Вариант смешанной системы набора корпуса:
1 – перекрытие (участок перекрытия) с продольной системой; 2 – участок перекрытия с поперечной системой

## Slide 10
СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

## Slide 11
Рулевое устройство предназначено для обеспечения управляемости судном (устойчивости на курсе и поворотливости). В состав рулевого устройства входят руль, привод руля, привод управления.
Основные типы рулей: а – обыкновенный небалансирный; б – балансирный; в – балансирный подвесной; г – полубалансирный полуподвесной.
Руль входит перо руля и баллер. Основой пера руля является мощная вертикальная балка –рудерпис. С рудерписом соединены горизонтальные рёбра жесткости и петли. По сечению рули делятся на пластинчатые и обтекаемые. Обтекаемый руль - пустотелый в сечении имеет каплевидную форму, улучшает управляемость, увеличивает КПД винта, обладая собственной плавучестью, уменьшает нагрузку на подшипники. Из-за этих преимуществ практически все морские суда имеют обтекаемые рули. По положению оси вращения рули делятся на: небалансирные, полубалансирные и балансирные, По методу крепления к корпусу судна - обыкновенные, подвесные и полуподвесные. У балансирных и полубалансирных рулей часть площади руля расположена в нос от оси вращения руля, что уменьшает момент и мощность, необходимую для поворота руля и нагрузку на подшипники.
Подруливающие устройства (ПУ) предназначены для создания поперечного упора при швартовке судна или входа в узкости (проливы). Для увеличения вращающего момента относительно центра масс ПУ располагаются в носовой или же носовой и кормовой оконечностях судна.

## Slide 12
Якорное устройство предназначено для надежного удержания судна на водной поверхности акватории порта или бухты, используется при швартовке судна кормой или лагом (бортом) к причалу (пирсу), стенке.
Оно также может использоваться в аварийных случаях, например для быстрого гашения инерции при внезапном обнаружении впереди по курсу опасной глубины. В некоторых случаях якорь с якорной цепью используют для буксировки судна.
Очень часто, когда говорят о якорном устройстве судна, подразумевают под ним один лишь якорь. Бесспорно, якорь — это самая важная часть якорного устройства, но он один не выполнил бы тех функций, которые возлагаются на якорное устройство.
Составными частями якорного устройства в общем случае являются: якорь (якоря), якорная цепь (цепи), якорный клюз (клюзы), стопоры, брашпиль (шпиль), палубные клюзы, цепной ящик и устройство для крепления и отдачи якорной цепи к корпусу судна.
1- брашпиль; 2 - стопор; 3 - палубный клюз; 4 - якорный клюз; 5 - якорь;
6 - якорная цепь в цепном ящике; 7 - клюзовая труба;
8 - устройство для отдачи конца якорной цепи

## Slide 13
Швартовное устройство предназначено для закрепления судна у причала или других сооружений. Элементы швартовного устройства:
-швартовы - канаты, которые закрепляются одним концом на берегу или другом сооружении;
-кнехты – служат для закрепления судового конца швартовов;
-киповые планки, клюзы – предназначены для предотвращения излома и уменьшения трения швартовов;
-швартовные механизмы – служат для подбирания (подтягивания) и стопорения швартовов;
-вьюшки, банкетки – предназначены для хранения швартовов;
-кранцы– служат для смягчения ударов при швартовке судна.
Общая схема швартовного устройства.
1-лебёдка швартовная автоматическая; 2-роульс направляющий; 3-клюз швартовный шестироульсный; 4-стопор швартовного каната; 5- киповая планка с тремя роульсами; 6- клюз буксирный; 7- кнехт буксирный; 8 –кнехт швартовный; 9- канат швартовный; 10- лебёдка швартовная автоматическая с турачкой; 11- швартов;12- стопор буксирного каната; 13- киповая планка с двумя роульсами и намёткой; 14- вьюшка бесприводная с тормозом; 15- клюз швартовный;16- шпиль якорношвартовный; 17- влноотбойник.

## Slide 14
Буксирное устройство обеспечивает использование судов в качестве буксиров (тянущих или толкающих другие суда) или служит для буксировки судна другими судами. Для этого на обыкновенных судах в оконечностях верхней палубы ставят усиленные кнехты или специальные тумбы, называемые битенгами.
На судах буксирного типа или спасательных судах устанавливаются специальные буксирные устройства состоящие из буксирных автоматических лебедок, обеспечивающих эластичность буксировки воза (буксируемого судна) — стравливающих трос при его большом натяжении, а при слабине — автоматически подбирающих его.
На тех буксирных судах, на которых нет буксирных лебедок, буксирное устройство состоит из гака, на который крепится буксирный трос, и буксирных арок, направляющих буксирный трос и защищающих от него людей и оборудование, расположенное на верхней палубе буксируемого судна.
Для буксировки методом толкания (вплотную с кормы буксируемого судна) буксиры-толкачи имеют в носу упорные балки и специальные устройства — автосцепы, автоматически соединяющиеся и разъединяющиеся с помощью рычагов, управляемых из рубки.
Буксиры-толкачи с автосцепами — наиболее удобный и экономичный способ соединения судов в возы. Этот способ быстро вытесняет технически несовершенную тросовую учалку судов, в особенности на речных судах.
Многолетняя практика эксплуатации судов определила наиболее удобное расположение элементов буксирного устройства на судне. Элементы устройства, предназначенные для буксировки самого судна, находятся в носовой части, а предназначенные для производства буксировочных работ— в корме.

## Slide 15
Шлюпочное устройство размещается возможно выше над ватерлинией, как правило, на одной из верхних палуб надстройки (шлюпочной палубе), на хорошо освещенной площадке, к ним должны быть обеспечены удобные подходы. Шлюпки нельзя размещать ближе чем на одну треть длины судна от форштевня, где они могут быть смыты или повреждены при аварии. В кормовой части судна шлюпки должны быть расположены так, чтобы при спуске они не попали бы в струю, создаваемую работающими винтами. Устройство должно обеспечить спуск шлюпки с полным комплектом людей и снабжением при крене судна на любой борт до 15° и дифференте до 10°.
Схема действия различных шлюпбалок: а — поворотной; б — заваливающейся; в — скользящей (гравитационной) .
Шлюпбалки служат для спуска шлюпки на воду или подъема их с воды на борт. Шлюпбалки могут быть различных систем, более широкое распространение получили поворотные, заваливающиеся и гравитационные.

## Slide 16
Для герметизации люковых пространств применяются люковые закрытия. Универсальные стальные люковые закрытия состоят из ряда механически соединенных между собой стальных секций.
Люковое закрытие типа “Мак-Грегор”:
1– цепи для соединения секций, 2– ролик, 3– комингс люка, 4– пульт управления, 5– люковая секция.
Секция 5 перемещается на роликах 2 вдоль направляющих, расположенных на комингсе люка 3.
Отдельные секции соединены между собой цепями 1. Секции сдвигаются к стойкам и, благодаря этому, устанавливаются в вертикальное положение. Открытие и закрытие крышки трюма производится с помощью гидропривода. Люковые закрытия также могут закрываться от усилия, которое создается с помощью грузового крана или лебедки. Водонепроницаемость обеспечивается благодаря установке прокладок в местах соединения секций. Уплотнение достигается поджатием крышки к комингсу специальными ручными или автоматическими захватами.
Люковое закрытие твиндека:1– гидроцилиндр, 2– секционная пара, 3– пульт управления, 4– силовая электрическая цепь