## Slide 1: Вводная лекция

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА:
Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины. / Н.И. Кленин, С. Н. Киселев, А. Г. Левшин. – М.: КолосС, 2008. – 816 с.
Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Текст]: учеб. для вузов / В. М. Халанский, И. В. Горбачев – М.: КолосС, 2004. – 624 с.; 16 см. – 2000 экз. – ISBN 5-9532-0029-3.
Капустин, В.П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: уч. пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 196 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0960-9.
Кленин, Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст]: учеб. для с.-х. вузов / Н. И. Кленин, В. А. Сакун. – Изд. 3-е перераб. и доп. – М.: Колос, 1994. – 751 с.; ил.; 16 см. – 5500 экз. – ISВN 5-10-001744-9.
Карпенко, А.Н. Сельскохозяйственные машины [Текст]: учеб. для вузов / А.Н. Карпенко В. М. Халанский, – М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с.;16 см. – 82000 экз. – ISBN 5-10-000339-1.
Листопад, Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. / Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д.Зонов, и др. - М.: Агропромиздат, -1986.- 688 с.

## Slide 3: Вопросы лекции
1. Цели и задачи освоения курса
2. История сельскохозяйственных машин.
2. Структура и классификация машин
3. Потребительские свойства машин
4. Технологические свойства почвы

## Slide 4
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» являются дать будущим специалистам знания по устройству, конструкции, технологических и рабочих процессов, обоснованию и настройке с.-х. машин на конкретные условия работы.
Задачи дисциплины: изучение студентами основ технологических процессов средств комплексной механизации производства продукции растениеводства; конструкции почвообрабатывающих, мелиоративных и уборочных машин и орудий; методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и механизмов машин; практических приемов расчета оптимальных параметров и их достижение в реальных полевых условиях.

## Slide 5
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Сельскохозяйственные машины»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки:
-способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5);
-способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31);
-готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-33);
-готовностью к производительному труду (ПК-36).

## Slide 6
Вид учебной работы |  | Очное обучение |  |  |  | Заочное обучение* |  |  | 
 |  | Распределение по семестрам |  |  |  | Распределение по семестрам |  |  | 
 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
Аудиторные занятия (всего) | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
В том числе: | - | - |  |  |  | - | - |  | 
Лекции | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) | - | - |  |  |  |  |  |  | 
Лабораторные работы (ЛР) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 
Самостоятельная работа (всего) | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
В том числе: | - | - |  |  |  | - | - |  | 
Дз – домашнее задание(решение задач, конспектирование, составление обзора) | 20- | - |  |  |  |  |  |  | 
Лзп – подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов | 20- | - |  |  |  |  |  |  | 
Реф – написание реферата | 14 | - |  |  |  |  |  |  | 
Общая трудоемкость час зач. ед. | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
Содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы
  Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144часов.

## Slide 7
№ темы | Раздел дисциплины | неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
 |  |  | лекции | семинары | лаб. работы | всего ауд.часов | самост. работа | 
 | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  | 
1 | Машины для обработки почвы |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  | 
2 | Машины для посева и посадки |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 3 |  |  |  |  |  |  | 
3 | Машины для внесения удобрений |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 4 |  |  |  |  |  |  | 
4 | Машины для защиты растений |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 5 |  |  |  |  |  |  | 
5 | Машины для заготовки кормов |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 6 |  |  |  |  |  |  | 
6 | Машины для уборки корнеклубнеплодов |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 7 |  |  |  |  |  |  | 
7 | Зерноуборочные машины |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 8 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Машины для уборки кукурузы на зерно |  |  |  |  |  | 6 | 
 | Раздел 9 |  |  |  |  |  |  | 
9 | Машины для послеуборочной обработки зерна |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Раздел 10 |  |  |  |  |  |  | 
10 | Машины для уборки овощей и плодово-ягодных культур |  |  |  |  |  | 6 | 
 | Раздел 11 |  |  |  |  |  |  | 
11 | Машины для уборки прядильных культур |  |  |  |  |  | 6 | 
 | Раздел 12 |  |  |  |  |  |  | 
12 | Мелиоративные машины |  | 2 |  | 4 | 6 | 4 | 
 | Итого |  | 18 |  | 36 | 54 | 54 | 
Тематический план дисциплины

## Slide 8: 2. История сельскохозяйственных машин
Внедрение простейших орудий труда, приводимых в движение мускульной силой человека (мотыга, серп, коса, кружало, веялка).
Машинизация, связанная с изобретением и использованием машин, приводимых в движение животными (плуг, борона, культиватор, косилка, жатка-самосброска, жнея-молотилка).
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ С/Х МАШИН
Мотыга
Коса
Серп
Кружало
Веялка
Борона
Плуг
Жнея-молотилка
Сеноворошилка
Многобороздный губбер

## Slide 9
Комплексная механизация, которая связана с применением комплексов машин, обеспечивающих выполнение основных технологических процессов, включенных в технологию, без применения ручного труда.
Индустриализация, предусматривающая применение поточных безотходных технологий, комплексную механизацию, автоматизацию и компьютеризацию процессов и машин.
Механизация, связанная с использованием отдельных машин, приводимых в движение механической энергией двигателя внутреннего сгорания.
Плуг
Сеялка
Комбайн

## Slide 10: 3 Структура и классификация машин
Сельскохозяйственные машины относятся к группе технологических машин. Они созданы человеком с целью облегчения и увеличения производительности труда при возделывании сельскохозяйственных культур.
В любой машине можно различить три части: двигатель, передаточный механизм и рабочие органы, которые непосредственно воздействуют на объект обработки (почву, удобрение, семена, растения и т. п.).
Каждая машина выполняет одну или несколько технологических операций, при которых происходят качественные изменения обрабатываемого материала — его размеров, состояния, формы, физических и биологических свойств.
При выполнении технологических процессов машины должны:
- создавать наилучшие условия для возделывания растений;
- не наносить им вреда и не создавать условий, препятствующих их развитию.

## Slide 11
По назначению машины подразделяют на группы:
- машины для основной обработки почвы,
- внесения удобрений,
- предпосевной обработки почвы,
- посева и посадки и т. д.
По степени подвижности при обработке материала различают - мобильные,
- стационарные,
- передвижные
- переносные машины.
Мобильные — это полевые машины, рабочий процесс которых протекает во время их движения по полю. Они обрабатывают материал, рассредоточенный по полю.
Стационарные машины устанавливают на токах, пунктах обработки урожая или подготовки семян. Они обрабатывают материал, доставляемый к ним транспортными машинами.

## Slide 12
Передвижные машины снабжены колесным ходом. Их перевозят с одной позиции на другую для обработки находящегося там материала.
Переносные машины, например опрыскиватели, применяют в теплицах и горном земледелии. Их переносят рабочие.
Различают прицепные, полунавесные, навесные, монтируемые и самоходные мобильные машины.
Машины первых четырех типов соединяют с тракторами, образуя полевые агрегаты.
Прицепные машины снабжают колесным ходом, на который они опираются как в рабочем, так и в транспортном положении.
Полунавесные машины в транспортном положении опираются на трактор и собственный колесный ход
Навесные — полностью на навесное устройство трактора.
Монтируемые машины не имеют единой рамы. Они состоят из отдельных сборочных единиц, которые крепят на тракторе в различных местах и соединяют между собой. Ими управляют с помощью различных систем из кабины трактора.
Самоходные машины оснащены двигателем, трансмиссией, ходовой частью, кабиной и рабочими органами, смонтированными на общей раме. Эти машины характеризуются высокой мобильностью и маневренностью. Самоходными в основном бывают уборочные машины.

## Slide 13: 4 Потребительские свойства машин
Потребительские свойства машин каждой группы оценивают по комплексу агротехнических, энергетических, экономических, технических, маневровых и эргономических показателей.
Агротехнические показатели характеризуют качество работы, выполняемой машинами. Например, для зерноуборочного комбайна это уровень потерь, дробления и чистоты зерна. Они должны соответствовать нормативам, указанным в техноло­гиях и агротехнических требованиях к машинам.
Энергетические показатели включают в себя тяговый класс трактора, с которым агрегатируют машину, силовое воздействие машины на трактор, ее тяговое сопротивление, мощность двигателя самоходных машин, удельные затраты энергии на единицу выполненной работы, установленную мощность электродвигателей стационарных машин и др.

## Slide 14
Экономические показатели характеризуют затраты труда на обслуживание машины и ее производительность, т. е. количество работы заданного качества, выполняемой машиной за установленный промежуток времени. В зависимости от выполняемой операции производительность измеряют в гектарах обработанной площади (при вспашке, посеве, культивации и т. п.); тоннах обработанной продукции (на зерноочистке, закладке сенажа и др.); тонно-километрах перевезенного груза; кубических метрах и тоннах перемещенного груза (при погрузке и земляных работах).
Технические показатели — это ширина захвата, масса, габаритные размеры машины, колея, дорожный просвет, удельное давление колес на почву, надежность и др.
Маневровые показатели — эта рабочая и транспортная скорости, радиус поворота, время перевода машины из рабочего в транспортное положение и др.
Эргономические показатели определяют условия труда тракториста-машиниста и комфортность его рабочего места.

## Slide 15: 5 Технологические свойства почвы
В зависимости от особенностей возделывания той или иной с/х культуры для создания наиболее благоприятных условий развития растений и получения высоких урожаев применяют различные способы обработки почвы: вспашку, фрезерование, лущение, боронование, культивацию и др.
Физические процессы, происходящие в почве под воздействием рабочих органов почвообрабатывающих машин, весьма сложны, и сущность их во многом зависит от структуры, механического состава и технологических свойств почвы.
Почва – многофазная среда, состоит из перемешанных между собой твердых частиц, воды, воздуха и живых организмов. В зависимости от соотношения этих фаз, технологические свойства почв изменяются в широких пределах.
Твердая фаза состоит из минеральных и органических веществ. В зависимости от размера первичных минеральных частиц различают коллоидные фракции (диаметр менее 0,001 мм), физическую глину (0,001-0,01мм) и физический песок (0,01-3,0 мм). По содержанию физической глины различают глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные почвы.

## Slide 16
Глинистые почвы. Относятся к тяжелым, обрабатывать их трудно, они плохо крошатся, при повышенной влажности налипают на поверхность рабочих органов, а в сухом состоянии откалываются крупными глыбами.
Песчаные почвы. Относятся к легким. Они хорошо крошатся при обработке, хорошо поглощают влагу, но плохо удерживают её.
Суглинистые и супесчаные почвы характеризуются хорошей крошащей, влагопоглощающей и влагоудерживающей способностью, поэтому обладают большим плодородием.
Почвенная влага существенно влияет на условия обработки почвы и технологические свойства почвы значительно изменяется с изменением влажности.

## Slide 17
Наиболее удобным для механической обработки почвы считают время перехода от полутвердой к твердой консистенции: почва хорошо крошится, не налипает на рабочие органы, а затраты энергии на её обработку требуются минимальные. Такое состояние почвы называют физической спелостью, её влажность в таком состоянии считается оптимальной.
Твердость почвы характеризует её механическую прочность – способность оказывать сопротивление внедрению твердого тела.
1 – штанга направляющая;
2 – штанга телескопическая;
3 – наконечник сменный;
4 – пружина;
5 – планка для бумаги;
6 – устройство записывающее;
7 –рукоятка;
8 – основание;
9 – диаграмма
где k – жесткость пружины, Н/мм;
у1 -деформация пружины, мм;
S-площадь основания наконечника, мм2.

## Slide 18
TP 098 ПОГРУЖНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТВЕРДОСТИ ГРУНТА
(ПЕНЕТРОМЕТР)
Простой и легкий инструмент для измерения статического сопротивления грунта. Осевое усилие прикладывается оператором через Т-образную ручку на шток, погружающий в грунт тестовый конус. Сопротивление погружению конуса измеряется упругим кольцом. Данный тест возможен только на грунтах с однородной консистенцией и на небольшую глубину.
Технические характеристики:
- 3 конуса с коническим углом 30 гр. и площадью сечения 1дюйм2.
- 3 соединяемых друг с другом прутка длиной 300 мм с нанесенными на них делениями через каждые 150 мм.
- Нагрузочное кольцо на 1 кН (100 кг/с) со стопором для чтения результатов измерений.
- Поставляется с сертификатом о поверке лабораторией Tecnotest и таблицей перевода значений.
Размеры: 300х100х1000 мм
Вес: 8 кг.
Измеритель плотности почвы SC 900
Измеритель уплотнения почвы с ультразвуковым датчиком глубины измеряет сопротивление проникновению с помощью динамометра, дополнительно измеряя глубину проникновения щупа с помощью ультразвукового датчика. При погружении щупа, датчик посылает импульсы, улавливает отражённые от земли и по временнной разнице определяет дистанцию. Запоминающее устройство и порт RS-232 позволяют производить измерения с привязкой к координатам местности.

## Slide 19
Почвы | Удельное сопротивление почв, кН/м2
Легкие | До 30
Средние | 30-50
Среднетяжелые | 50-70
Тяжелые | 70-120
Очень тяжелые | Св. 120
Удельное сопротивление почвы (кН/м2) определяется отношением силы тягового сопротивления плуга к площади поперечного сечения поднимаемого плугом пласта. Этой характеристикой пользуются для выбора ширины захвата орудий при составлении почвообрабатывающих агрегатов, определении норм выработки, расчета потребности в типах орудий. Удельное сопротивление почв колеблется в широких пределах и зависит от типа, строения и состояния почв. Классификация почв по удельному сопротивлению:
С увеличением влажности удельное сопротивление глинистой почвы снижается до минимума, а затем начинает возрастать, т.к. возрастают липкость и сила трения почвы по стали. Удельное сопротивление песчаной почвы увеличивается с повышением ее влажности.

## Slide 20
Липкость почв характеризует способность её частиц склеиваться и прилипать к поверхностям рабочих органов.
Степень липкости почвы зависит от её влажности и распыленности, материала и характера поверхности рабочих органов, давления пласта на рабочую поверхность рабочих органов.
Увеличение давления пласта на рабочую поверхность снижает залипаемость.
Например, носок лемеха и грудь отвала плуга испытывают большее давление и меньше залипают, чем другие части отвала.
Залипание орудий приводит к увеличению энергоемкости и снижает качество обработки.
Существует несколько способов снижения залипаемости: применяют вибрацию, активные рабочие органы, создают пограничный слой из воды, воздуха или других газов по поверхности контакта почвы и рабочего органа, изменяют геометрическую форму рабочих органов.

## Slide 21
Трение скольжения почвы о поверхность рабочего органа называют внешним трением. Его определяют силой F сопротивления почвы перемещению её по рабочей поверхности. Эта сила пропорциональна нормальному давлению N почвы на рабочий орган:
F=f*N
где f–коэффициент пропорциональности (коэф. трения), зависит от механического состава и влажности почвы
N – сила нормального давления, Н, кН
С производственной точки зрения трение представляет собой вредное явление. Силы трения на лемешно-отвальных поверхностях составляют 30-40% от всего сопротивления плуга.