## Slide 1: ТЕМА: Машины внесения удобрений (МВУ)
ВОПРОСЫ: 1. Виды удобрений. Технологии и способы их внесения. АТТ. 2. Классификация МВУ и РО. 3. Тенденции развития МВУ.

## Slide 2
ВОПРОС №1
ВИДЫ УДОБРЕНИЙ:
1.МИНЕРАЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ):
а).ПО ФИЗИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ:
- ТВЕРДЫЕ (ГРАНУЛЫ 1-4 ММ.);
- ЖИДКИЕ;
ПОРОШКООБРАЗНЫЕ.
б). ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ:
АЗОТНЫЕ: АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА, КАРБАМИД(МОЧЕВИНА), СУЛЬФАТ АММОНИЯ, НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА, ЖИДКИЙ (БЕЗВОДНЫЙ) АММИАК;
ФОСФОРНЫЕ: СУПЕРФОСФАТЫ, ФОСФОРИТНАЯ МУКА, ОБЕСФТОРЕННЫЙ ФОСФАТ, ПРЕЦИПИТАТ;
- КАЛИЙНЫЕ: ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ, СУЛЬФАТ КАЛИЯ, КАЛИЙНЫЕ СОЛИ, КАИНИТ, КАЛИМАГНЕЗИЯ(ШЕНИТ), КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫЙ КОНЦЕНТРАТ(КАЛИМАГ);

## Slide 3
- МАГНИЕВЫЕ: ОКИСЬ МАГНИЯ, СУЛЬФАТ МАГНИЯ;
- МИКРОУДОБРЕНИЯ: БОРНЫЕ, МЕДНЫЕ, МАРГАНЦЕВЫЕ, ЦИНКОВЫЕ;
- КОМПЛЕКСНЫЕ (СЛОЖНЫЕ): НИТРОФОСКА, АММОФОС, НИТРОАММОФОСКА, НИТРОФОС, КАРБОАММОФОС, ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ(ЖКУ);
- ТУКОСМЕСИ.
2. ОРГАНИЧЕСКИЕ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ):
- ТВЕРДЫЕ: КОМПОСТ, НАВОЗ, ТОРФ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ, СИДЕРАТЫ;
- ЖИДКИЕ: ФЕКАЛИИ, НАВОЗНАЯ ЖИЖА.
3. ОРГАННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ.
4. МЕЛИОРАНТЫ:
-ИЗВЕСТКОВЫЕ - ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ ПОЧВ: ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, СЛАНЦЕВАЯ ЗОЛА, МЕТАЛУРГИЧЕСКИЕ ШЛАКИ.
-ГИПСОВЫЕ - ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СОЛОНЦОВЫХ (ЩЕЛОЧНЫХ) ПОЧВ: СЫРОМОЛОТЫЙ ГИПС, ФОСФОГИПС.

## Slide 4
ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ-
ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР МАШИН:
ПРЯМОТОЧНАЯ - УДОБРЕНИЯ НА СКЛАДЕ ЗАГРУЖАЮТ В МВУ, КОТОРЫЙ ВНОСИТ ИХ В ПОЧВУ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКИ УДОБРЕНИЙ ДО 4 КМ.);
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ- УДОБРЕНИЯ НА СКЛАДЕ ЗАГРУЖАЮТ В ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗЯТ В ПОЛЕ, ПЕРЕГРУЖАЮТ В МВУ, КОТОРЫЙ ВНОСИТ ИХ В ПОЧВУ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКИ УДОБРЕНИЙ ДО 10 КМ.);
- ПЕРЕВАЛОЧНАЯ (ДВУХФАЗНАЯ)- УДОБРЕНИЯ СО СКЛАДА ВЫВОЗЯТ ТРАНСПОРТНЫМИ МАШИНАМИ В ПОЛЕ И ВЫГРУЖАЮТ В КУЧИ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЕМКОСТИ, ЗАТЕМ В УСТАНОВЛЕННЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРОКИ ЗАГРУЖАЮТ(ПЕРЕЛИВАЮТ) В МВУ И ВНОСЯТ В ПОЧВУ ИЛИ РАЗБРАСЫВАЮТ ПО ПОЛЮ ВАЛКОВАТЕЛЕМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ.

## Slide 5
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ:
По времени:
ПРЕДПОСЕВНОЙ (ОСНОВНОЙ) – УДОБРЕНИЯ РАВНОМЕРНО РАЗБРАСЫВАЮТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ И ЗАДЕЛЫВАЮТСЯ ПОМ (ЭТОТ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ, МЕЛИОРАНТЫ И НА БОЛЬШУЮ ДОЛЮ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ);
2. ПРИПОСЕВНОЙ–ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОСЕВОМ. ПРИ ЭТОМ УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТСЯ С СЕМЕНАМИ ИЛИ ВБЛИЗИ НИХ.
3. ПОСЛЕПОСЕВНОЙ (ПОДКОРМКА) – ЭТО ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В КОРНЕОБИТАЕМЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ (РАЗВИТИЯ) РАСТЕНИЙ.
По месту расположения в пахотном слое:
Разбросной (по поверхности поля);
Внутрипочвенный (с заделкой удобрения в пахотном слое)

## Slide 6
А Т Т
1). ПРИ РАСТАРИВАНИИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИИ, СМЕШИВАНИИ:
- ПОТЕРИ С БУМАЖНОЙ МЕШКОТАРОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 %, С ПОЛЭТИЛЕНОВОЙ – 0,5 %;
- СОДЕРЖАНИЕ ЛОСКУТОВ МЕШКОТАРЫ В ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ УДОБРЕНИЯХ НЕ БОЛЕЕ 3% МАССЫ БУМАЖНЫХ И 0,7 % ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ;
- ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАДАННОГО СООТНОШЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ +10 %.
2). ПРИ ОСНОВНОМ ВНЕСЕНИИ:
- ОТКЛОНЕНИЕ ДОЗЫ ОТ ЗАДАННОЙ НЕ БОЛЕЕ +10 %;
- НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПО ШИРИНЕ ЗАХВАТА НЕ БОЛЕЕ + 25 %, ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ - НЕ БОЛЕЕ 10 %;
- ВРЕМЯ МЕЖДУ ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ И ИХ ЗАДЕЛКОЙ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ;
- ПЕРЕКРЫТИЕ СМЕЖНЫХ ПРОХОДОВ АГРЕГАТА НЕ БОЛЕЕ 6 % ОТ ШИРИНЫ ЗАХВАТА;
- НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПОЛОСЫ И ПРОПУСКИ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ПРОХОДАМИ АГРЕГАТА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

## Slide 7
3). ПРИ ПОДКОРОМКЕ:
- ОТКЛОНЕНИЕ ДОЗЫ ОТ ЗАДАННОЙ НЕ БОЛЕЕ +10 %;
- УДОБРЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДЕЛАНЫ В ПОЧВУ НА 2-3 СМ ГЛУБЖЕ И НА З-4 СМ В СТОРОНЕ ОТ РЯДКА СЕМЯН.
ВОПРОС № 2
КЛАССИФИКАЦИЯ МВУ И ИХ РО.
1). МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УДОБРЕНИЙ:
(машины для растаривания, измельчения и смешивания удобрений).

## Slide 9
2). МАШИНЫ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ:

## Slide 10
3). МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ:
а). ТУКОВЫЕ СЕЯЛКИ (РТТ-4,2 - (РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ТУКОВЫЙ ТРАКТОРНЫЙ)
а — технологическая схема; б — туковысевающий аппарат; 1 — тарелка аппарата; 2 — ворошитель; 3 — туковый ящик; 4 — сбрасыватель; 5 — отражательный щит; 6 — колесо; 7 — кронштейн; 8 — ось; 9 — скоба; 10 — уголок; 11 — венец.

## Slide 12
б). НАВЕСНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ;
НРУ-0,5
Технологическая схема разбрасывателя НРУ-0,5:
1 — главный конический редуктор; 2 — карданный вал; 3 — кривошипно-шатунный механизм; 4—коромысло; 5—ползун; 6 — рычаг; 7 — бункер; 8 — сводоразрушители; 9 — колебательный вал; 10— заслонка; 11 — высевающая планка; 12— разбрасывающий диск; 13— прицепная скоба; 14 — конический редуктор диска; 15 — цепная передача

## Slide 13
Польский разбрасыватель MX
Разбрасыватель удобрений OZONE

## Slide 17
в). ПРИЦЕПНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ
РМГ-4

## Slide 18
4). Машины для внесения пылевидных минеральных удобрений:

## Slide 19
5) Машины для внесения жидких минеральных удобрений (жидкий аммиак, ЖКУ):

## Slide 20
6) Машины для внесения твердых органических удобрений:
а) Разбрасыватели на основе транспортного прицепа

## Slide 21
ПРИНЦИП РАБОТЫ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ
ОГРАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

## Slide 22
б) РОТОРНЫЕ Разбрасыватели КУЧ

## Slide 23
7) Машины для внесения жидких органических удобрений

## Slide 25
1-ЦИСТЕРНА; 2-ВАКУУМ-НАСОС; 3-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС; 4-ТРУБОПРОВОД; 5-ЗАПРАВОЧНЫЙ РУКАВ; 6-НАСАДКА; 7-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН; 8-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ; 9-КРАН; 10-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО; 11-УРОВНЕМЕР; 12-ВАКУУММЕТР; 13-ЗАСЛОНКА.
Принципиальная схема работы разбрасывателей типа МЖТ и РЖТ

## Slide 26
КЛАССИФИКАЦИЯ Р.О.
ОСНОВНЫМИ Р.О. ЯВЛЯЮТСЯ ДОЗИРУЮЩИЕ (ДУ) И РАЗБРАСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (РУ).
ДУ - ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ВНЕСЕНИИ НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.
РУ – ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ОСНОВНОГО ВНЕСЕНИЯ БОЛЬШИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДУ:
а) Туковысевающие аппараты:
катушечно-штифтовые (КША) ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СЕЯЛКАХ;
шнековые (пружинные) ПРИМЕНЯЕТСЯ НА КОН-2,8; КРН;
дисково-скребковые.

## Slide 28
б) Донные транспортеры.

## Slide 29
в) Заслонки, задвижки глухие и с отверстиями,
распределительные щитки

## Slide 30
г) Штанговые распределяющие и
запорно-распыливающие устройства

## Slide 31
д) Насосы-дозаторы, регуляторы давлений

## Slide 32
КЛАССИФИКАЦИЯ РУ:
а) Дисковые на вертикальной или горизонтальной оси вращения с прямыми или криволинейными желобчатыми или плоскими лопатками:
с жестким креплением лопаток радиально или под углом;
с лопатками с меняющимся углом установки;
с лопатками разной длины.
б) Шнеково-барабанные.
в) Роторные.

## Slide 35
ВОПРОС №3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МВУ.
- РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РАСТЕНИЙ;
- СОЗДАНИЕ МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КООРДИНАТНОГО ВНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАЗАРНЫХ СИСТЕМ;
- СОЗДАНИЕ МАШИН С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЗВЕШИВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОРТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ;
- ПРИМЕНЕНИЕ ШИН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАШИНАХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НАКЛОННЫХ ОТКЛАНЯЮЩИХСЯ РОТОРОВ ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ЗАХВАТА, АТАКЖЕ РАВНОМЕРНОСТЬ ПО ШИРИНЕ И ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ;
- ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕКТОРНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ НА МАШИНАХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ;
- ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДОННОГО ТРАНСПОРТЕРА И АВТОМАТИЧЕСКИХ НАТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ.