## Slide 1: ТЕМА: Машины для заготовки кормов
ВОПРОСЫ: 1. Технологии заготовки кормов. Агротехнические требования. 2. Классификация машин для заготовки кормов. 3. Типы режущих аппаратов.

## Slide 2: 1. Технология заготовки рассыпного сена.
Кошение КС-2,1, КДП-4, КТП-6, КРН-2,1 или
Кошение с плющением КПРН-3, Е-301, КПС-5Г
Естественная сушка в поле
Ворошение ГВК-6, ГВР-6
Сгребание и обор. валков ГВК-6, ГВР-6, ГП-14
Подбор валков с образованием колеи или стягов ПК-1,6, СПТ-60
Транспортировка копен и стогов к месту скирдования ВШН-3, КУН-10, СП-60
Скирдование ПФ-0,5
Активное вентилирование УВС-10, УВС-16
Малоэффективный способ: потери сена и питательных элементов высок.
Для снижения применяется активное вентилирование. В этом случае повышается себестоимость продукции.

## Slide 3: 2.Технология заготовки сена в прессованном виде.
1 или 2 – 3 – 4 – 5 – 10 (подбор с прессованием ПС-1,6, ПРП-1,6, ПР-1,6) – 11 (Сбор тюков МТ-1, ГУТ-2,5) – 7 – 8 (на поле и на кормохранилище) – 9 (при необходимости)
Снижаются потери
Повышается качество
Удобство транспортировки и хранения.
Снижаются потери
Повышается качество
Удобство транспортировки и хранения.

## Slide 4
3.Технология заготовки сенажа.
1 или 2 – 3 (W=50-55%) – 3 - Подбор с измельчением КСК-100А,
УЭС -250 +КПК-3000, Е-280, КИР-1,5, L=2-3 см – 7 – Загрузка сенажных башен и траншей, утрамбовка, герметизация
Общие преимущества: - снижение потерь; - повышение качества кормов (сохраняется высокое содержание протеина, каротина, сахара); - зависимость от погодных условий минимальная.
А). Заготовка сенажа в траншеи и башни.
Б). Заготовка сенажа в упаковке:
С индивидуальной обмоткой тюков в пленку
Преимущества:
снижение потерь в поле и кормлении;
удобства при транспортировки, хранении и скармливании.
Недостатки:
- пленка дорогая;
- упаковка может повреждаться и разгерметизироваться, что приводит к порче корма.

## Slide 5
сенаж в упаковке с индивидуальной обмоткой тюков в пленку

## Slide 6
С обмоткой тюков в пленку «торец в торец» (Канадская технология «саванна эволюшен»)

## Slide 7
Заготовка сенажа прессованием в длинные пленочные мешки (технология «Ротопресс»)

## Slide 8
4.Технология заготовки силоса.
Силос заготавливают в основном из силосных культур (кукуруза, подсолнечник). Кроме того, рапс озимой, кормовая капуста, сорго и др.
Преимущества: - получение сочных кормов с высоким содержанием сахара; - зависимость от погодных условий минимальная.
5. Технология заготовки травяной муки
2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 7 – W=8…12% (АВМ-0,35, ОГМ-0,8). Сушка и приготовление травяной муки
Преимущества: - снижение потерь; - повышение качества кормов (сохраняется высокое содержание протеина, каротина, сахара); - зависимость от погодных условий минимальная. Недостаток - расходуется много энергии
6. Технология заготовки плющенного зерна
Преимущества:
- нет необходимости в очистке и сушки зерна;
- хорошая перевариваемость животными.
Недостатки:
- пленка дорогая;
- упаковка может повреждаться и разгерметизироваться, что приводит к порче корма.

## Slide 9
Агротехнические требования
Высота среза:
для естественных трав не более 6 см;
для сеяных трав не более 8 см.
Сбор сена при W=25-30%.
Не допускается оставление сена в рассыпном виде на поле.
Неразрывность и минимальный срок проведения всех сеноуборочных работ от кошения до закладки сена на хранение.

## Slide 10
Вопрос №2 Классификация МЗК.
1. Косилки: А). По способу агрегатирования: - навесные (КС-2,1; КРН-2,1); - полунавесные (КДП-4); - прицепные (КТП-6); - самоходные (КПС-5Г; МАКДОН). Б). По типу режущего аппарата: - сегментно-пальцевые (КС-2,1); - дисковые (КРН-2,1; DICKO-3000); - барабанные. В). По количеству режущих аппаратов: - однобрусные (КС-2,1; КРН-2,1); - двухбрусные (КДП-4; КЛААС); - трехбрусные (КТП-6 ; КПР-9). Г). По принципу работы: - с раздавливанием стеблей (косилки-плющилки КПРН-3;КПС-5Г); - без раздавливания стеблей.

## Slide 13
Основные части косилки:
1 Отгибочный брус
2 Мотовило
3 Режущий аппарат
4 Шнек
5Плющильный аппарат
6 Щитки валкообразователи
КПС-5Г и Е 303

## Slide 14
2. Грабли, ворошители, валкообразователи, сдваиватели валков: А). По способу агрегатирования: - навесные (ГВР-6; GR; RSC; EAGLE); - полунавесные (ГВК-6; GR; RSC; EAGLE); - прицепные (ГП-14; GR; RSC; EAGLE ; ВОЛЬТО, ЛАЙНЕР).
Б). По типу рабочего органа: - зубовые (ГП-7; ГП-14; ГПП-6); - роторные (ГВР-6; ВРН-4; GR; ВОЛЬТО; ЛАЙНЕР); - колесно-пальцевые (ГВК-6; RSC; EAGLE; ДОМИНАТОР: V 12; V14).
3. Подборщики. А). По виду выполняемой работы: - подборщики-копнители (ПК-1.6); - подборщики-стогообразователи (СПТ-60); - подборщики-самопогрузчики полуприцепы (КЛААС); - подборщики-приставки для кормоуборочных комбайнов
- пресс-подборщики предназначены для прессования сена, сенажа и соломы
Б). По конструкции подбирающего органа: - барабанные с пружинными пальцами; - барабанные с убирающимися пальцами; - полотенно-пальцевые; - цепочно-пальцевые.

## Slide 17
Устройство секции ГП:
1. Пружинные зубья 2. Сбрасывающая решетка 3. Центральная секция 4. Боковые секции 5. Сница 6. Растяжки 7. Самоустанавливающиеся опорные колёса 8. Прицепное устройство Механизм подъёма зубьев (не показан)
Устройство секции ГВК:
1. Рабочие колеса 2. Опорные колеса 3. Регулятор высоты хода рабочих колес 4. Рама секции 5. Прицепное устройство
ГВР-6

## Slide 18
4. Стоговозы стогометатели (СП-60); (ПКС-1,6; КУН-10; ПФ-0,5).
5. Комбайны (полевые измельчители). А). Прицепные (КДП-3000; КПИ-Ф-2,4А; КПИ-Ф-3,0; КПКУ-75); Б). Полунавесные (КПК-3000 «ПОЛЕСЬЕ»); В). Самоходные (КСК-100А; ДОН-680М; РСМ1414; МАССЕЙ ФЮРГЮСОН MF 9220; НЬЮ ХОЛЛАНД FX-30; ЯГУАР-830).
Комплектация кормоуборочных комбайнов: - измельчитель с металлодетектором и камнедетектором; - подборщик; - жатка для трав; - жатка для грубостебельных (силосных) культур; - жатка для уборки початков кукурузы; - транспортная тележка для жаток.
Кроме того комбайны могут быть использованы как энергосредство для работы с косилками, жатками для скашивания зерновых культур.
Основными рабочими органами кормоуборочных машин являются режущие и измельчающие аппараты.

## Slide 19: КСК-100, ДОН-680
Основные части комбайна: 1 Мотовило
2 Режущий аппарат
3 Суживающий шнек
4 Питающие вальцы
5 Прессующие вальцы
6 Противорежущая пластина
7 Барабан
8 Силосопровод

## Slide 20
ДОН-680М

## Slide 22
Вопрос №3
Классификация режущих аппаратов.
1. По принципу резания. А). Бесподпорного резания (Vр=50…60 м/c!!!): - ротационно-барабанные; - ротационно-дисковые. Преимущества: - возможность увеличения рабочей скорости машины соответственно производительности; - простота конструкции, надежность. Недостатки: - измельчение трав, что приводит к повышенным потерям; - высокие энергоемкость и металлоемкость.

## Slide 23
Б). Подпорного резания (Vр =1,5…3,0 м/c!!!!): - сегментно-пальцевые; Преимущества: - не измельчают растения, обеспечивают «чистый срез»; - меньшая энергоемкость; Недостатки: - при работе возникают знакопеременные силы инерции, что ограничивает повышение рабочих скоростей соответственно производительности; - сложность конструкции.
- безпальцевые (двухножевые); Преимущества: - не измельчают растения, обеспечивают «чистый срез»; - меньшая энергоемкость; - ход ножа в два раза меньше, что позволяет повышение рабочих скоростей соответственно производительности; Недостатки: - сложность конструкции; - затруднена замена сегментов.

## Slide 24
2. По типу привода.
А). Плоские: - ременная передача; - зубчатая передача; - аксиальный кривошипно-ползунный механизм;
Б). Пространственные: - дезаксиальный кривошипно-ползунный механизм; - с коромыслом; - с колебательным валом; - механизм качающейся вилки (МКВ); - механизм качающейся шайбы (МКШ); - планетарный механизм (ШУМАХЕР).

## Slide 25
Современные приводы режущих аппаратов типы сегментно-пальцевых режущих аппаратов (СПРА). Основными параметрами СПРА являются: tс – шаг сегмента; tп – шаг пальцев; Sн – ход ножа. В зависимости от соотношения этих параметров различают следующие типы СПРА: 1. Нормального резания с одинарным пробегом ножа: а). tс=tп=sн=76,2 мм - применяются на косилках, жатках для среза трав, зерновых и технических культур; б). tс=tп=sн=90 мм - применяются для среза грубостебельных культур. 2. Нормального резания с двойным пробегом ножа: а). 2tс=2tп=sн=101,6 мм - применяются на косилках для степных трав; б). 2tс=2tп=sн=152,4 мм - применяются на косилках и жатках.
3. Нормального резания с некратным ходом ножа: ktс=ktп=sн, где 1<k<2; например, на валковых жатках tс=tп=76,2 мм; sн=140 мм; k=1,84. 4. Низкого резания: а). tс=2tп=sн=76,2 мм - применяются на косилках ; б). tс=2tп=sн=101,6 мм - применяются на прицепных комбайнах. 5. Среднего резания: tс=ktп=sн =76,2 мм или 101,6 мм где 1,2<k<1,4. Встречаются на зарубежных косилках.

## Slide 26
Классификация измельчающих аппаратов.
1. По конструкции питающих устройств: а). По количеству и размещению вальцов; - два верхних и два нижних; - два верхних и три нижних. б). По наличию металлодетектора и камнедетектора: - без металлодетектора и камнедетектора; - только с металлодетектором (КСК-100А; ДОН-680М); - с металлодетектором и камнедетектором (ЯГУАР-830).
2. По конструкции измельчающих устройств: а). Дисковые; б). Барабанные: - с прямым размещением ножей; - с косым размещением ножей; - с V-образным (шевронным) размещением ножей.

## Slide 27
Вопрос №4.
Тенденции развития МЗК.
- увеличение мощности двигателя , ширины захвата, пропускной способности, соответственно производительности; - автоматизация технологического процесса на основе использования бортовых компьютеров, автопилотов, автокопиров поверхности поля, сканеров, камер наблюдения и видеотехники, спутниковых навигационных систем «ГЛОНАСС» и «GPS»; - оснащение электрогидравлическими системами; - использование модульности на основе приставок (адаптеров); - оснащение металлодетекторами и камнедетекторами; - установка устройств для предварительного измельчения на пресс-подборщиках; - использование современных высокопрочных износостойких материалов.

## Slide 28
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!
Спасибо за внимание!
Thanks for attention!