## Slide 1: ТЕМА: Машины для уборки корнеклубнеплодов
ВОПРОСЫ: 1. Виды корнеклубнеплодов. Способы уборки картофеля и свеклы. АТТ. 2. Классификация МУК и РО. 3. Тенденции развития МУК.

## Slide 2
Вопрос№1
Виды корнеклубнеплодов
Клубнеплоды – группа растений, возделываемых для получения клубней, которые образуются на подземных побегах (столонах) или на корнях.
К клубнеплодам относятся (для нашей зоны):
а) картофель (самый распространенный)
используется для:
- пищевой нужды;
- кормовой нужды;
техническое сырье (спирт, крахмал и др.)
б) топинамбур (земляная груша)
- кормовые (свиноводство);
- технические цели (спирт, фруктоза);
- медицинский препарат.

## Slide 3
Корнеплоды – группа растений, возделываемая для получения сочных корней в тканях, в которые отложены запасные питательные вещества.
Их подразделяют на:
- столовые (морковь, свекла, петрушка, репа, редька);
- кормовые (кормовая свекла, турнепс, брюква);
- технические (сахарная свекла, цикорий).
Из всех рассмотренных корнеклубнеплодов для нашей зоны самым распространенным является:
- картофель;
- кормовая и сахарная свекла.
Поэтому далее работаем по этим культурам.

## Slide 4
Технологии уборки картофеля
С предварительным удалением ботвы;
Одновременная уборка ботвы и клубня.
Способы уборки картофеля
1. однофазный (комбайновый) – за 1 проход комбайн выкапывает клубни, отделяет их от ботвы, почвы и загружает в транспорт;
2. двухфазный (раздельный) способ предусматривает четыре основных варианта:

## Slide 5
а) 1 фаза: картофелекопатель выкапывает клубни, отделяет их от ботвы, почвы и загружает в транспорт;
2-фаза: комбайны, оборудованные подборщиками подбирают клубни из валков, дочищают их и загружают в транспорт;
б) 1 фаза: картофелекопатель – валкоукладчик выкапывает 2 ряда и укладывает в валок между двумя соседними рядами;
2 фаза: комбайн, вслед за копателем подкапывает неубранные рядки и валок между ними, дочищает клубни и загружает их в транспорт; Т.о., за один проход комбайн обрабатывает клубни с четырех рядов, за счет чего повышается производительность.
в) 1 фаза: картофелекопатель подкапывает, частично отделяют клубни от почвы и сбрасывает на поверхность поля.
2 фаза: Подбирают картофель вручную.
г) 1 фаза: выкапывают клубни с каждого ряда вручную, частично отделяют почву и укладывают в ряд;
2 фаза: подборка картофеля вручную.

## Slide 6
Агротехнические требования к уборке и послеуборочной обработке картофеля:
- полнота извлечения клубней не менее 97%;
- полнота сбора не менее 95%;
- содержание примесей не более 20% в т.ч. до 15% почвенных комков;
- картофель не должен повреждаться (доп. 1%);
- разделение на 3 фракции:
а) крупные (продов.) т>80 г.;
б) средние (семенные) т=(50…80) г.;
в) мелкие (кормовые) т=(30…50) г.;
- границы фракций могут отклоняться не более 10 г.
- в каждой фракции доп. на >10% клубней др. фракций.

## Slide 7
ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ СВЕКЛЫ
1. Поточный способ – предусматривает транспортировку ботвы к месту силосования, а корней напрямую на сахарные заводы.
  Преимущества: позволяет сократить уборочный период и комплексно механизировать уборку.
2. Перевалочный способ – за один проход комбайн выкапывает свеклу, отделяет их от ботвы, почвы и загружает в транспорт, который отвозит свеклу на перевалочные площадки на краю поля и укладывает во временные бурты (кагаты) шириной 3…3,5 м, высотой до 1,2 м и длиной 100 м. Для устранения потерь сахара кагаты укрывают землей специальными машинами. Затем корнеплоды грузят погрузчиками в транспорт отвозят на сахарной завод.
  Преимущества:
  - разгружает транспорт; - свекла становится значительно чище.
3. Поточно-перевалочный – объединяет в себя оба предыдущих.
Часть отвозят, часть – на перевалочные площадки.
  Преимущества: создает наиболее благоприятные условия для рационального использования транспортных средств.

## Slide 8
Способы уборки свеклы.
1. Однофазный (комбайновый) – за один проход комбайн выкапывает корни, отделяет их от ботвы, почвы и загружает в транспорт;
2. Двухфазный. Первая фаза: предварительное скашивание ботвы и загрузка ее в транспортное средство. Вторая фаза: корнеуборочная машина выкапывают свеклу, очищает от почвы и остатков ботвы и загружают их в транспортное средство.
3. Трехфазный. Первая фаза: уборка ботвы. Вторая фаза: корнеуборочная машина выкапывают свеклу, частично очищает и укладывает их валок. Третья фаза: подборщик погрузчик собирает, дочищает и грузит свеклу в транспорт.
АТТ К УБОРКЕ СВЕКЛЫ:
- потери корней не более 6%;
- общая загрязненность не более 10%;
- поврежденных не более 8%;
- количество корней с необрезанной ботвой не более 8%;
- высота среза головки 0,8…2 см.

## Slide 9
ВОПРОС №2
КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН
По назначению:
а) копатели (КСТ-1,4, КТН-1А; КТН-2В);
б) копатели-валкоукладчики (УКВ-2);

## Slide 12
в) прицепные комбайны (ККУ-2А, КПК-3, КСК-4-1);

## Slide 13
ПРИЦЕПНЫЕ

## Slide 14
ПРИЦЕПНЫЕ

## Slide 16
САМОХОДНЫЕ
SF 1700 DLS:
самоходный картофеле-
уборочный комбайн,
двухрядный, центральный
подкоп, 205 кВт/280 л.с.
SF 1700 GBS
самоходный картофеле-
уборочный комбайн,
двухрядный, центральный
подкоп, 205 кВт/280 л.с.

## Slide 17
г) ботвоуборочные (КИР-1,5, БИР-4);

## Slide 19
д) комплекс машин сортировальных пунктов (ТПК-30 подборщик, ТЗК-30, КСП-15Б, КСП-25).
Бункер
Загрузочный транспортер
Сортировочный стол
Транспортер примесей
Транспортер мелкого (фуражного) картфеля
Транспортер среднего (семенного) картофеля
Транспортер крупного (продовольственного) картофеля
Рама
Опорные колеса, механизм привода, навесное устройство
Устройство сортировочного стола 10.Дисковые ролики
Ролики с мелкой ячейкой
Ролики с крупной ячейкой
Гладкие ролики

## Slide 20
(а, б) - роликовая сортировка КСЭ-15Б и автоматический отделитель
примесей Е-691 (в):
1 —ковш; 2, 6, 9, 11 — транспортеры; 3 — диски; 4 — ролики; 5—сборники; 7—контейнеры 8— приемник; 10— горка; 12 -привода; 13— компрессор; 14— толкатель; 15— источник рентгеновских лучей; 16 — многоканальная лента

## Slide 22
2. По типу подкапывающего органа:
а) пассивные (плоские лемеха КТН-2В, КСК-4-1);
б) активные (плоские колеблющиеся лемеха КСТ-1,4);
в) комбинированные (плоские лемеха + ротор или колеблющийся рабочий орган КТН-1А, ККУ-2А).
3. По типу сепарирующего органа.
а) барабанные (КПК-3);
б) элеваторные (КСТ-1,4, КТН-2В);
в) грохотные (экспериментальные).

## Slide 23
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ МАШИН
а) ботвоуборочные (БМ-4, БМ-6, МБС-6);

## Slide 24
СХЕМА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА БОТВОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ БМ-6Б:
1 — копир-водитель; 2 — ботвосрезающий аппарат; 3, 6, 7—транспортеры; 4— битер; 5— метательный барабан; 8— очиститель головок корней

## Slide 25
б) свеклоуборочные комбайны (КС-6, РКС-6 – корнеуборочная);

## Slide 27
MAXTRON 620

## Slide 30
в) свеклоподборщики, погрузчики (СПС-4,2, Л-6, СНТ-2,1Б).

## Slide 33
КЛАССИФИКАЦИЯ Р.О. МУК
1. По типу подкапывающего органа:
а) пассивные (плоские лемеха);
б) активные (плоские колеблющиеся лемеха);
в) комбинированные (плоские лемеха+ротор или колеблющийся рабочий орган).
2. По типу сепарирующего органа:
  а) элеваторные
  б) барабанные;
  в) грохотные;
  г) комбинированные.

## Slide 34
Вопрос №3.
Тенденции развития МУК.
- автоматизация технологического процесса на основе использования бортовых компьютеров, пневмоавтоматики, электрогидравлики, оптических датчиков, лазерных систем, автопилотов и спутниковых радионавигационных систем; - применение шин низкого давления, а также системы регулирования давления в шинах. Расстановка колес, исключающих движение «след в след»; - улучшение эргономических характеристик (использование мультифункциональных рычагов, систем поддерживания микроклимата, оснащение бортовой техникой); - применение новых полимерных и резинотехнических изделий на рабочих органах.

## Slide 35
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!
Спасибо за внимание!
Thanks for attention!