## Slide 1: Коробки передач автомобилей и тракторов

## Slide 2
Коробкой передач называется механизм трансмиссии, изменяющий при движении автомобиля (трактора) соотношение между скоростями вращения коленчатого вала двигателя и ведущих колес. Коробка передач служит для изменения крутящего момента на ведущих колесах автомобиля, длительного разъединения двигателя и трансмиссии и включения заднего хода.
Изменение крутящего момента на ведущих колесах и скорости движения автомобиля осуществляется путем увеличения или уменьшения передаточного числа коробки передач, представляющего собой отношение скорости вращения ведущего вала к скорости вращения ведомого вала. Наличие коробки передач в трансмиссии позволяет повысить тягово-скоростные свойства, топливную экономичность и проходимость автомобиля. В зависимости от типа и назначения автомобилей (тракторов) на них применяются различные типы коробок передач.

## Slide 3: Классификация КПП
По управлению | Неавтоматические |  | 
 | Полуавтоматические |  | 
 | Автоматические |  | 
По связи между валами | Механические |  | 
 | Гидравлические |  | 
 | Электрические |  | 
По изменению передаточного числа | Ступенчатые | По числу передач | трехступенчатая
 |  |  | четырехступенчатая
 |  |  | пятиступенчатая
 |  |  | многоступенчатая
 |  | По числу валов | двухвальные
 |  |  | трехвальные
 |  |  | многовальные
 |  | По зацеплению шестерен | с подвижными шестернями
 |  |  | с постоянным зацеплением
 |  |  | с комбинированным зацеплением
 | Бесступенчатые | Механические | фрикционные
 |  | Гидравлическая | гидрообъемная
 |  |  | гидродинамическая
 |  | Электрическая | 
 | Комбинированные | Гидромеханическая | 
 |  | Электромеханическая | 

## Slide 4: Двухвальные коробки передач
1 - сапун; 2 - первичный вал; 3, 6 - синхронизаторы;
4, 7, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 35 - шестерни; 5- зубчатый венец;
8 - вторичный вал; 10 - корпус дифференциала; 11 - сателлит;
14, 22 - шарниры; 15 - привод спидометра; 16, 34 - оси; 17, 18 - картеры; 19, 20 - пробки; 21 - подшипник; 27 - крышка; 28 - кольцо; 29 - муфта; 30 - фиксатор; 31 - пружина; 32 - сухарь; 33 - ступица; 36 – вилка
Четырехступенчатая коробка передач переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ

## Slide 5: Трехвальные коробки передач
1 - первичный вал; 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19- шестерни; 3, 6- синхронизаторы; 9- картер;
10- вторичный вал; 16- промежуточный вал; 20- ось; 21, 23 - пальцы; 22- муфта; 24- кольцо.
Коробка передач грузового автомобиля
ЗИЛ - 431410

## Slide 6: Многовальные коробки передач
Коробка передач автомобиля КАМАЗ модели 154

## Slide 7: Многовальные коробки передач с гидроподжимными муфтами
Коробка передач трактора К-701 (разрез по валам)

## Slide 8: Автоматические коробки передач
Автоматическая коробка переключения передач (сокращено: АКПП) - это один из типов трансмиссии машины. Коробка автомат самостоятельно (исключает прямое вмешательство водителя в процесс) устанавливает нужное соотношение передаточных чисел, исходя из условий движения и различных факторов.
Инженерная терминология признает “автоматом” лишь планетарный элемент узла, который напрямую связан с переключением передач и вкупе с гидротрансформатором создает единую автоматическую ступень. Важный момент: автоматическая трансмиссия всегда работает в связке с гидротрансформатором – он гарантирует корректную работу агрегата. Роль гидротрансформатора заключается в передаче определенной величины крутящего момента входному валу, а также в предотвращении рывков при смене ступеней.

## Slide 9
Гидромеханическая коробка – “автомат” состоит из гидротрансформатора и автоматической планетарной коробки передач.
Гидротрансформатор в зависимости от частоты вращения колес и нагрузки изменяет крутящий момент автоматически и выполняет функции сцепления (как в механической коробке). В свою очередь гидротрансформатор состоит из пары лопастных машин - центростремительной турбины и центробежного насоса, а также между ними расположен направляющий аппарат-реактор.
Турбина с насосом максимально сближены, а их колеса имеют форму, которая обеспечивает непрерывный круг циркуляции рабочих жидкостей. Именно благодаря этому у гидротрансформатора минимальны габаритные размеры и минимальны потери энергии при перетекании жидкостей от насоса к турбине. Коленвал двигателя связан с насосным колесом, а вал коробки передач с турбиной. В виду этого в гидротрансформаторе нет жесткой связи между ведомыми и ведущими элементами, потоки рабочих жидкостей осуществляют передачу энергии от двигателя к трансмиссии, которая с лопаток насоса отбрасывается на лопасти турбины

## Slide 10
Реактор введен в конструкцию гидротрансформатора для того чтобы изменять момент. В принципе это такое же колесо с лопатками только жестко посаженное на корпус и до определенного времени не вращающееся. На пути по которому возвращается масло из турбины в насос расположен реактор. Особый профиль имеют лопатки реактора, сужаются постепенно межлопаточные каналы. Благодаря этому скорость рабочих жидкостей текущих по каналам направляющего аппарата, понемногу увеличивается, а выбрасываемая в сторону вращения насосного колеса из реактора жидкость подгоняет и подталкивает его.
Гидротрансформатор способен изменять крутящий момент с коэффициентом 2-3.5 не более.

## Slide 11: Внешний вид автоматической коробки передач
1-гидромуфта; 2 – корпус; 3 – стальной диск; 4 – фрикционный диск; 5 – втулки и шайбы; 6 – планетарная передача; 7 – шестерня; 8 - сальник; 9 – вал; 10 – соленоид; 11 – фильтр; 12 – прокладка; 13 - подшипник.

## Slide 12: Гидротрансформатор
а – схема гидротрансформатора; б – общий вид
1 – маховик;
2 – корпус гидротрансформатора;
3 – выходной вал турбины; 4 – выходной вал реактора; 5 – насос; 6 – реактор; 7 – турбина.

## Slide 13: Вариатор
Вариатор – это устройство, преобразующее крутящий момент, поступающий от двигателя к колесам. Передача момента осуществляется бесступенчато, в определенном диапазоне регулирования. Довольно часто вариатор обозначают аббревиатурой «CVT» (Continuously Variable Transmission), что в переводе с английского означает «трансмиссия с непрерывно изменяющимся крутящим моментом».
В зависимости от устройства выделяют следующие основные типы вариаторов: цепные; клиноременные; тороидальные.
Наибольшее распространение получила клиноременный вариатор (CVT).

## Slide 14
Клиноременный вариатор (CVT) состоит из клиновидного ремня, расположенного между двумя раздвижными шкивами. В процессе движения автомобиля шкивы то сжимаются, то разжимаются, обеспечивая изменение передаточного числа. Главная цель вариаторной коробки – обеспечение плавного бесступенчатого изменения крутящего момента. Это актуально для легковых автомобилей, мотороллеров, снегоходов и прочей техники.
В цепном вариаторе CVT мощность передается скошенными торцами осей звеньев цепи, а тянущее усилие передает цепь.
В тороидных вариаторах вместо шкивов используются конусовидные диски, вместо ремня – ролики. Они способны передавать больший крутящий момент. Для изготовления деталей для данного типа CVT требуется высокопрочная сталь, что в итоге влияет на его стоимость.

## Slide 15: Принцип работы вариатора

## Slide 16: Виды вариаторов
цепной вариатор тороидный вариатор
клиноременный вариатор.

## Slide 17: Раздаточная коробка
Раздаточной коробкой передач называется дополнительная коробка передач, распределяющая крутящий момент двигателя между ведущими мостами. Раздаточная коробка служит для увеличения тяговой силы на ведущих колесах и повышения проходимости. Она одновременно выполняет функции демультипликатора, что позволяет увеличить диапазон передаточных чисел коробки передач и эффективнее использовать автомобиль (трактор) в различных дорожных условиях. В зависимости от назначения автомобилей (тракторов) на них применяются раздаточные коробки различных типов

## Slide 18: Классификация раздаточных коробок
По числу передач
Одноступенчатые
Двухступенчатые
Многоступенчатые
По приводу ведущих мостов
С блокированным приводом
С дифференциальным приводом
С муфтой свободного хода
По расположению валов привода ведущих мастов
С соосными валами
С несоосными валам

## Slide 19: Раздаточная коробка - двухступенчатая, с прямой и понижающей передачами и блокированным приводом (жестким подключением переднего моста).

## Slide 20: Раздаточная коробка с дифференциалом и пневматическим приводом управления

## Slide 21: Раздаточная коробка с муфтой свободного хода